2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)     да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Личный автотранспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта    1 км

3.2.2 время движения (пешком) от остановки    20-25  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  да

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  нерегулируемые, регулируемые

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)   нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: тротуар и дорога с твердым покрытием

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |  |  |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  | х |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  | х |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  |  |  | х |
| 5 | с нарушениями слуха |  |  |  | х |
| 6 | с умственными нарушениями | х |  |  |  |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями ОДА | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий МГН |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |
| 8 | Все зоны и участки | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:  Необходимы работы по созданию доступности для категорий инвалидов К, О, С, Г

4. Управленческое решение

4.1. Мер по адаптации не требуется _________________________________________________

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период  2016 года

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период _________________

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) ________________________

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) ______________________

4.6. Включено в адресную программу (план) _____________________________ на ______ год

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) __

_______________________________________________________________________________

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 11 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется (частично) асфальтовое покрытие дорожек | Устройство недостающего асфальтового покрытия дорожек, текущий ремонт существующих. Установка рельефных и силуэтных указателей. | - | - |
| 22 | Вход (входы) в здание | - | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Монтаж самоклеющихся антискользящих профилей и лент. | - | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. |
| 33 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | - | Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. Монтаж накладок с противоскользящими элементами на ступени лестниц. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Установка поручней на путях следования. | Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен |
| 44 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Просторные помещения с ровным полом | Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов (при необходимости). | Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен |
| 55 | Санитарно-гигиенические помещения | - | - | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. | - |
| 66 | Система информации и связи (на всех зонах) | - | Установка информационных стендов. | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. | - |
| 77 | Пути движения к объекту | - | Ремонт тротуаров. Асфальтирование дороги. | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Оснащение регулируемого пешеходного перехода с звуковым сигналом. |

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

а) обеспечивается ли до проведения капитального ремонта или реконструкции  доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида – да

б) обеспечиваются ли условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов – нет

сменные кресла-коляски – нет

адаптированные лифты – нет

поручни – нет

пандусы – нет

подъемные платформы (аппарели) – нет

раздвижные двери – нет

доступные входные группы – да

доступные санитарно-гигиенические помещения – нет

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок – нет

в) имеется ли надлежаще размещенное оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, на объекте, на котором инвалидам предоставляются услуги в сфере образования – нет

6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования - 0

б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования - 0

в) доля работников учреждения, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников учреждения, предоставляющих услуги в сфере образования – 41% (16 чел.)

г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования – 0

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования – 0

е) доля педагогических работников учреждения, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников учреждения – 93% (36 чел.)

ж) количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования – 41 чел.

з) наличие в  учреждении официального сайта, который адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) – нет

7. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Информации об объекте, подписанной  _______________________________________

______________________________________________от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________, дата  «____» _____________ 20____ г.

Руководитель рабочей группы

3. Решения Комиссии _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

от «____» ____________ 20____ г.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1 км

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,  нет  тротуар и дорога с твердым покрытием

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |  |  | Х |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  |  | Х |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  | Х |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  |  |  | Х |
| 5 | с нарушениями слуха |  |  | Х |  |
| 6 | с умственными нарушениями | Х |  |  |  |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими наруше-ниями опорно-двигат. аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий МГН | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДП | НЕТ |  |  |
| 8 | Все зоны и участки | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |  |  |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет – недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется (частично) асфальтовое покрытие дорожек | Устройство недостающего асфальтового покрытия дорожек, текущий ремонт существующих. Установка рельефных и силуэтных указателей. | - | - | Имеется (частично) асфальтовое покрытие дорожек |
| 2 | Вход (входы) в здание | - | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Монтаж самоклеющихся антискользящих профилей и лент. | - | - | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | - | Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. Монтаж накладок с противоскользящими элементами на ступени лестниц. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Установка поручней на путях следования. | Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Просторные помещения с ровным полом | Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов (при необходимости). | Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен | Просторные помещения с ровным полом |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - | - | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. | - | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - | Установка информационных стендов. | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. | - | - |

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

Адрес объекта: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советская, д.7

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ – К, Г ДЧ – О ДП – У НЕТ – С |  |  | Устройство недостающего асфальтового покрытия дорожек, текущий ремонт существующих. Установка рельефных и силуэтных указателей. Устройство твердого покрытия парковки. |

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

Приложение 2

2. Входа (входов) в здание

ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

Адрес объекта: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советская, д.7

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| 21 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 22 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 23 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 24 | Дверь (входная) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 25 | Тамбур | есть |  |  | нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ – К, Г ДЧ – О ДП – У НЕТ – С |  |  | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Монтаж самоклеющихся антискользящих профилей и лент. Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. |

Комментарий к заключению:________________________________________________________

Приложение 3

- Путей движения в здании

ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

Адрес объекта: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советская, д.7

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | на пплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | ВВиды работ |
| 3.1 | Коридор (фойе, зона ожидания) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ – Г; ДЧ – Г; ДП – У; нет – К, С |  |  | Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. Монтаж накладок с противоскользящими элементами на ступени лестниц. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней на путях следования. |

Комментарий к  заключению:_________________________________________________

Приложение 4

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

Адрес объекта: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советская, д.7

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | на плане | фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДУ – Г ДЧ – О ДП – У Нет- К, С |  |  | Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов (при необходимости). |

Комментарий к заключению:_______________________________________________________

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

Адрес объекта: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советская, д.7

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еесть/ нет | №на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | ДУ – Г ДЧ – О ДП – У Нет- К, С |  |  | Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов (при необходимости). |

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | на плане | фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на плане | фото |  |
| Жилые помещения | ДУ – Г ДЧ – О ДП – У Нет- К, С |  |  | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Монтаж самоклеющихся антискользящих профилей и лент. |

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 5

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

Адрес объекта: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советская, д.7

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Наличие порогов. Отсутствие боковых поручней. | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | Наличие порогов. Отсутствие боковых поручней. | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Наличие порогов. Отсутствие боковых поручней. | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Наличие порогов. Отсутствие боковых поручней. | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ – Г ДП – У Нет – К, О, С |  |  | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. |

Комментарий к заключению:_______________________________________________________

Приложение 6

6. Системы информации и связи на объекте

ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

Адрес объекта: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советск5ая, д.7

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями зрения |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями слуха |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями зрения |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП – У Нет – К, О, С, Г |  |  | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. Установка информационных стендов |

Комментарий к заключению:________________________________________________________

Приложение Г

КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

И ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГН

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды) | Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1.1 Вход (входы) на территорию |
|  |  | 1.2 Путь (пути) движения на территории |
|  |  | 1.3 Лестница (наружная) |
|  |  | 1.4 Пандус (наружный) |
|  |  | 1.5 Автостоянка и парковка |
| 2 | Вход (входы) в здание | 2.1 Лестница (наружная) |
|  |  | 2.2 Пандус (наружный) |
|  |  | 2.3 Входная площадка (перед дверью) |
|  |  | 2.4 Дверь (входная) |
|  |  | 2.5 Тамбур |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |
|  |  | 3.2 Лестница (внутри здания) |
|  |  | 3.3 Пандус (внутри здания) |
|  |  | 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) |
|  |  | 3.5 Дверь |
|  |  | 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Вариант I - зона обслуживания инвалидов | 4.1 кабинетная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.2 зальная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.3 прилавочная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту |
|  |  |  | 4.5 кабина индивидуального обслуживания |
|  |  | Вариант II - места приложения труда |
|  |  | Вариант III - жилые помещения |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | 5.1 Туалетная комната |
|  |  | 5.2 Душевая/ ванная комната |
|  |  | 5.3 Бытовая комната (гардеробная) |
| 6 | Система информации на объекте | 6.1 Визуальные средства |
|  |  | 6.2 Акустические средства |
|  |  | 6.3 Тактильные средства |

Приложение Д

КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПО СОСТОЯНИЮ (УРОВНЮ) ДОСТУПНОСТИ

| №№ п/п | Оценка состояния доступности | Шифр | Обоснование решения о состоянии доступности объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступен полностью всем | ДП-В | Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для всех категорий инвалидов – как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п.1.6 СП 35-101-2001) |
| 2 | Доступен полностью избирательно | ДП-И (к, о, с, г, у) | Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» (согласно п.1.6 СП 35-101-2001) всех 6 функциональных зон - но для отдельных категорий инвалидов: с патологией опорно-двигательного аппарата (о), для передвигающегося на коляске (к), для инвалида с выраженной патологией зрения, в том числе слепого (с), для инвалида с патологией слуха, в том числе глухого (г), либо для инвалида с умственной отсталостью (у) |
| 3 | Доступен частично всем | ДЧ-В | 1) Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. 2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания» |
| 4 | Доступен частично избирательно | ДЧ-И (к, о, с, г, у) | 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001) |
| 5 | Доступен условно | ДУ | Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий: - согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов; - при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); - при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении) |
| 6 | Временно недоступен | ВНД | Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; - нет альтернативных форм обслуживания |
| 7 | Не предназначен для посещения инвалидами | «Х» | 1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов 2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный |

Приложение Е

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Адаптация | приспособление к новым условиям здесь: приспособление среды жизнедеятельности, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности) посредством технических и организационных решений |
| Адаптивная (адаптированная) среда | здесь: окружающая обстановка, приспособленная под нужды инвалида, с учетом принципа «разумного приспособления» - с точки зрения соизмерения необходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся организационных, технических и финансовых ресурсов) |
| Акт обследования объекта социальной инфраструктуры | здесь: учетный документ, формируемый в процессе обследования объекта рабочей группой с целью объективной экспертной оценки состояния доступности, а также формирования заключения о необходимости его адаптации |
| Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания) | здесь вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «нет» - доступность не организована. |
| Вид (вариант) зоны целевого назначения | здесь: зона обслуживания инвалидов (вариант I), места приложения труда (вариант II), жилые помещения (вариант III) |
| Визуальные средства информации | носители информации, передаваемой людям с нарушением функций органов слуха в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов |
| Вход (входы) в здание | здесь: структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: лестница (наружная); пандус (наружный); входная площадка (перед дверью); дверь (входная), тамбур |
| Выделенное место для инвалида-колясочника | часть территории или помещения, предназначенная для участия инвалида-колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и обеспечивающая возможность его разворота на 180° |
| Доступность (безбарьерность) | свойство здания, помещения, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места целевого назначения и воспользоваться услугой |
| Досягаемость | свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования |
| Зона | параметры и конфигурация функционально организованного пространства, не полностью выделенного ограждающими конструкциями |
| Зона безопасности | часть здания, сооружения, пожарного отсека, изолированного помещения, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара и других экстремальных явлений (в течение времени до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | (здесь) основная зона целевого посещения любого объекта социальной инфраструктуры (место предоставления услуги, место приложения труда, место жительства) |
| Зона обслуживания посетителей (формы) | здесь: с точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений доступности могут быть следующие (основные) формы обслуживания: кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания |
| Информация об объекте социальной инфраструктуры | (здесь) учетный документ, содержащий общие сведения об объекте, характеристике его деятельности и первичные сведения о доступности объекта и предоставляемых услуг (заполняется руководителями учреждений и организаций) |
| Информативность | один из основных критериев приспособления (адаптации) окружающей среды для маломобильных пользователей |
| Карта доступности | здесь: информация, размещенная на официальном общедоступном ресурсе субъекта РФ (сайт, портал) с графическим отображением значимых приоритетных объектов на территории субъекта РФ по степени их доступности для инвалидов и других МГН |
| Маломобильные группы населения (МГН) | люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья и передвижения, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками |
| Марш пандуса | непрерывная (сплошная) наклонная плоскость между двумя горизонтальными поверхностями |
| Маячок | световой или звуковой пульсирующий ориентир |
| Объект социальной инфраструктуры | здесь: организация или часть ее (обособленное структурное подразделение или филиал), являющаяся поставщиком определенных социальных услуг (одной или нескольких), занимающая определенный объект недвижимости (здание полностью или часть его) с прилегающим участком (при его наличии и закреплении за организацией) |
| Пандус | сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой. Примечание: Путь движения с уклоном менее1:20 не считается пандусом |
| Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | здесь: унифицированный учетный документ, содержащий информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг (сформированный по данным поставщиков услуг и по результатам экспертной оценки состояния доступности, проводимой при обследовании объекта) |
| Паспортизация | здесь: технология работы по учету и оценке состояния доступности объектов и оказываемых ими услуг с целью разработки рекомендаций об адаптации для инвалидов (предусматривает регистрацию данных в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры) |
| Платформа подъемная | стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе с вертикальным или наклонным перемещением |
| Полоса движения | часть пешеходного пути, предназначенная для движения в один ряд в одном направлении |
| Поручень | компонент лестницы или пандуса, который задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении. Прим. – поручень может быть верхом ограждения |
| Пути движения внутри здания | здесь: структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон); лестница (внутри здания); пандус (внутри здания); лифт пассажирский (или подъемник); дверь (двери – если несколько на одном пути движения); пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |
| Разумное приспособление | «внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод» (Конвенция ООН о правах инвалидов) |
| Реестр объектов социальной инфраструктуры (и услуг) | здесь: структурированный перечень объектов социальной инфраструктуры, содержащий сводную информацию об объектах на соответствующей территории и оказываемых ими услугах (формируется работниками социальных служб на основе данных паспортов доступности объектов) |
| Санитарно-гигиенические помещения | здесь: структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: туалетная комната, душевая/ ванная комната, бытовая комната (гардеробная) |
| Символика (графическое изображение) | знаковая информация для посетителей, воспроизводимая графическим или тактильным способом для условного представления объекта (понятия) |
| Система информации на объекте | здесь: структурно-функциональная зона, представляющая систему средств информации и связи на всех структурно-функциональных зонах объекта и состоящая из комплекса средств: визуальных, акустических, тактильных |
| Среда жизнедеятельности | материальная среда, окружающая человека, в которой (или при помощи которой) он осуществляет все свои жизненные потребности; включающая ближайшее окружение (микросреду) и общественные структуры - объекты, службы и системы (макросреду) |
| Структурно-функциональные зоны объекта социальной инфраструктуры | здесь: части объекта социальной инфраструктуры, включающие: территорию, прилегающую к зданию (участок); вход (входы) в здание; путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зону целевого назначения здания (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения; систему информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы) |
| Тактильные средства информации | носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения (осязания) |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | здесь: структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию); путь (пути) движения на территории; лестница (наружная); пандус (наружный); автостоянки и парковки |
| Требования к структурно-функциональной зоне общие | здесь: требования к структурно-функциональной зоне, которые определяют общие положения по обустройству зоны в целом, и, как правило, являются универсальными – для всех категорий инвалидов |
| Требования к структурно-функциональной зоне универсальные | здесь: нормативные требования, обеспечивающие доступность каждого из элементов зоны (функционально-планировочных элементов) для всех категорий инвалидов, независимо от вида нарушения функций |
| Требования к структурно-функциональной зоне специальные | здесь: нормативные требования, которые определяют условия доступности для отдельных категорий инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями зрения, слуха, умственного развития) |
| Требования к структурно-функциональной зоне особые | здесь: нормативные требования для отдельных типов и видов объектов (в том числе для жилых помещений, для мест приложения труда, а также для различных видов общественных зданий: зданий учреждений образования, лечебно-профилактических учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, зданий и сооружений вокзалов, кредитно-финансовых учреждений и других) |
| Тифлотехнические средства | средства, облегчающие инвалидам по зрению работу и усвоение информации (магнитофоны, диктофоны, письменные приборы, брайлевская пишущая машинка и другие) |
| Универсальный дизайн (проект) | «дизайн (проект) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный дизайн не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо» (Конвенция ООН о правах инвалидов) |
| Участок | территория, функционально связанная со зданием |